## Slide 1: ROS 教程4
編寫人:李彥霆

## Slide 2: 目錄
ROS 服務、參數和編輯
ROS SERVICE
ROS PARAM
ROSED

## Slide 3: 本節前置: # roscore # rosrun turtlesim turtlesim_node

## Slide 4: ROS 服務、參數和編輯

## Slide 5: Service
rosservice list print information about active services
list命令向我們顯示，turtlesim節點提供了九種服務

## Slide 6: Service
rosservice call call the service with the provided args
*args 可以當作是一種回傳的參數
利用剛才從list看到的args輸入在call 後面

## Slide 7: Service
rosservice type [service] print service type
顯示service是否需回傳參數
rosservice find find services by service type

## Slide 8: Service
rosservice uri print service ROSRPC uri
*uri就是在IMS網路中IMS用戶的“名字”
如果需要遠程鏈接，需要在遠程伺服器將ROS_MASTER_URI變為啟動roscore的地址，即master地址 例如export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.4:11311

## Slide 9: rosparam
rosparam允許您在ROS參數服務器上存儲和處理數據。參數服務器可以存儲整數，浮點數，布爾值，字典和列表。

## Slide 10: rosparam
rosparam list list parameter names
例:/rosdistro
  /roslaunch/uris/host_nxt__43407
  /rosversion
  /run_id
  /turtlesim/background_b
  /turtlesim/background_g
  /turtlesim/background_r

## Slide 11: rosparam
rosparam set set parameter
例: $ rosparam set /turtlesim/background_r 150
rosparam get get parameter
例: $ $ rosparam get /turtlesim/background_g

## Slide 12: rosparam
rosparam dump dump parameters to file
將目前參數寫入 params.yaml
$ rosparam dump params.yaml
rosparam delete delete parameter
  load 就是讀取參數了

## Slide 13: rosed
$ rosed [package_name] [filename]
實例
$ rosed roscpp Logger.msg
下面這行，會幫你顯示 [package_name] 內的檔案，算是很實用的。
$ rosed [package_name] <tab><tab>

## Slide 14: 參考資料
Understanding ROS Services and Parameters
  http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/UnderstandingServicesParams
TKTim/Ros_Tutorial
  https://github.com/TKTim/Ros_Tutorial/tree/master/%E5%9C%96%E5%BD%A2%E5%8C%96Node%E9%97%9C%E4%BF%82