## Slide 1: ROS 教程5
編寫人:李彥霆

## Slide 2: 目錄
ROS lauch編寫

## Slide 3: 本節前置: # roscd beginner_tutorials 查看是否有新增過pkg

## Slide 4: 建立Package
$ catkin_create_pkg beginner_tutorials std_msgs rospy roscpp
$ cd ~/catkin_ws
$ catkin_make
$ . ~/catkin_ws/devel/setup.bash
$ source /root/catkin_ws/devel/setup.bash

## Slide 5: ROS lauch編寫

## Slide 6: ROS lauch編寫
$ mkdir launch
$ cd launch
$ vim turtlemimic.launch

## Slide 7: ROS lauch編寫
<launch>
<group ns="turtlesim1">
<node pkg="turtlesim" name="sim" type="turtlesim_node"/>
</group>
<group ns="turtlesim2">
<node pkg="turtlesim" name="sim" type="turtlesim_node"/>
</group>
<node pkg="turtlesim" name="mimic" type="mimic">
<remap from="input" to="turtlesim1/turtle1"/>
<remap from="output" to="turtlesim2/turtle1"/>
</node>
</launch>

## Slide 8: ROS lauch編寫 解說
<launch>
## 創立group= turtlesim1
<group ns="turtlesim1">
<node pkg="turtlesim" name="sim" type="turtlesim_node"/>
</group>
## 創立group= turtlesim2
<group ns="turtlesim2">
<node pkg="turtlesim" name="sim" type="turtlesim_node"/>
</group>
<node pkg=“turtlesim” name=“mimic” type=“mimic”> ##建立node
<remap from=“input” to=“turtlesim1/turtle1”/> ##由turtlesim1作Input
<remap from="output" to="turtlesim2/turtle1"/> ##由turtlesim2作Output
</node>
</launch>

## Slide 9: ROS lauch編寫
$ roslaunch beginner_tutorials turtlemimic.launch
開新終端機
$ rostopic pub /turtlesim1/turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist -r 1 -- '[2.0, 0.0, 0.0]' '[0.0, 0.0, -1.8]‘
因為mimic的關係，會發現兩個烏龜都在動。

## Slide 10: ROS lauch編寫
$ rqt_graph

## Slide 11: 參考資料
Understanding ROS Services and Parameters
  http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/UnderstandingServicesParams
TKTim/Ros_Tutorial
  https://github.com/TKTim/Ros_Tutorial/tree/master/%E5%9C%96%E5%BD%A2%E5%8C%96Node%E9%97%9C%E4%BF%82